# 3 System Vorraussetzungen
## 3.1 Hardware
### 3.1.1 Sensor und Microcontroller
Um die Werte der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit zu ermitteln, wird der Sensor DHT22 benutzt. Dieser wird mit dem Microcontroller "ESP8266 NodeMCU" verbunden.

![Alternativer Text](/Bilder/dht22.jpg "DHT22")
![Alternativer Text](/Bilder/esp8266.jpg "ESP8266")

Technische Daten des DHT22:
-Digital Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermitteln
-Chip Typ DHT22
-Betriebsspannung: DC 3.3-5.5V
-Luftfeuchtigkeitsmessbereich : 0 bis 100% relative Luftfeuchte
-Feuchtemessgenauigkeit: ±2% RH
-Temperaturbereich: -40 bis +80 C
-Temperaturmessgenauigkeit ±0.5
-Single-Bus – Digitalsignalausgang, bidirektionale serielle Daten
-zahlreiche Beispielprogramme für gängige Board im Internet verfügbar
-Maße: 28mm x 12mm x 10mm

Das ESP8266 von dem Hersteller Espressif ist ein programmierbarer WLAN-SoC mit UART- und SPI-Schnittstelle.

Technische Daten des ESP8266
-802.11 b/g/n
-Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
-Integrated TCP/IP protocol stack
-Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
-Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units
-+19.5dBm output power in 802.11b mode
-Power down leakage current of <10uA
-Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor
-SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
-STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
-A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval
-Wake up and transmit packets in < 2ms
-Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
-VCC: 3,3V (Achtung: Eingänge sind NICHT 5V TOLERANT!)

### 3.1.3 Server Hardware
- Prozessor Architektur x86
- beachte Anforderungen für Betriebssysteme

### 3.1.4 Client Hardware
- Betriebssystem: Windows, Mac OS X, Linux 32bit/64bit

## 3.2 Software
### 3.2.1 Server Software
Betriebssystem:
-CentOS 7.1/7.2 & RHEL 7.0/7.1/7.2 (YUM-based systems)
-Ubuntu 14.04 LTS
-SUSE Linux Enterprise 12

-Docker Version 1.12.2

### 3.2.2 Client Software

-Arduino IDE Version 1.6.12
-Webbrowser neueste stabile Version(Firefox, Chrome,Opera,...)

-Text dht http://www.mikrocontroller-elektronik.de/dht22-am2302-luftfeuchte-und-temperatursensor/
-Text esp http://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266
- docker requir https://docs.docker.com/cs-engine/install/
- bootstrap http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/browsers-devices/
-Bild Dht - http://img.dxcdn.com/productimages/sku_138531_2.jpg
-Bild esp http://www.smartarduino.com/upfiles/user/20151026/14458255952182.jpg
-Bild esp pin http://cdn.frightanic.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/esp8266-nodemcu-dev-kit-v2-pins.png

Zielbestimmung
Musskriterien
Die Bereitstellung eines Dockerimages mit einen Webserver + Datenbank, so konfiguriert, dass leicht neue Temperatursensoren in die Weboberfläche integriert werden können und die Daten dazu angezeigt werden.

Es soll, ein funktionfähiges Skript für den Microcontroller, zur Verfügung gestellt werden, sodass dieser Daten vom Temperatursensor erhält und an einen Server schickt.

Der Sever der die ermittelten Daten erhält speichert diese in eine Datenbank.

Die Messdaten soll man in der Weboberfläche anschaulich einsehen können.

Kannkriterien
Für die komplette Infrastruktur soll ein Icinga Plugin zur Verfügung gestellt werden, welches die Bereitschaft überprüft.